## Slide 1
四、存储系统

## Slide 2: 主存储器与CPU的连接
地址线的连接
数据线的连接
控制信号线的连接
存储扩展
A17-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
D1
WE
D
A
CS
256K×1

## Slide 3: 字长扩展（DBUS）
A17-0
D31
D2
D1
D0
存储系统位宽 N位，若使用k位芯片，k<N，需(N/k)个芯片
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
A17-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
字地址

## Slide 4: 字数扩展(ABUS)
A17-0
D0~ D7
D0~ D7
D0~ D7
D0~ D7
存储系统容量为M，若使用容量l的芯片，l<M，需（M/l）个芯片
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
A20-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A20-18
WE
D
A
CS
256K×8
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE

## Slide 5: 综合扩展
WE
D
A
CS
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
A17-0
D0~D31
D0~D31
D0~D31
D0~D31
存储系统 M*N位，若使用l*k位的芯片，l<M,k<N，需（M/l）*(N/k)个芯片
A20-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
A20-18
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE

## Slide 6: 综合扩展举例
某计算机的主存地址空间中
  0x0000到3FFF为ROM存储区域
  0x4000到0x5FFF为保留地址区域
  0x6000到0xFFFF为RAM地址区域。
RAM的控制信号为CS#和WE#，CPU地址线A15~A0，数据线D7~D0，控制信号有读写控制R/W#和访存请求MREQ#。
  如ROM和RAM都采用8K×1芯片，试画出与CPU的连接图。
  如ROM采用8K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图。
  如果ROM采用16K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图

## Slide 7: 地址范围
0x0000 ~0x3FFF 16K*8 ROM
0x4000~0x5FFF 8K*8 RESERVED
0x6000 ~0xFFFF 40K*8 RAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

## Slide 8: 1、8K×1 ROM、RAM
D
A
CS
D
A
CS
8K×1
8片ROM
WE
D
A
CS
8K×1
8片RAM
WE
D
A
CS
8K×1
8片RAM
D
A
CS
8K×1
8片ROM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
注意译码器片选信号的连接对应不同的存储区间和设备类型
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3

## Slide 9: 2、 8K×8 ROM ，4K×8 RAM
D
A
CS
D
CS
8K×8
1片ROM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
D
A
CS
8K×8
1片ROM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
&
&
&
&
A12
A12
A12
A12
A11-0
A11-0

## Slide 10: 3、 16K×8 ROM， 4K×8 RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
&
&
&
&
A12
A12
A11-0
A11-0
D
A
CS
16K×8
1片ROM
≥1
A13-0

## Slide 11: cache读操作流程
读请求
命中（HIT）
缺失（MISS）
读请求
缺失造成访问速度急剧下降
cache
cache

## Slide 12: CPU cache 读操作
结束
访问cache
获取RA字
命中
替换算法
腾空位置
cache满
或冲突？
开始
结束
No
Yes
更新查找表
装载主存块
到cache行
发送RA 字
给CPU
访问包含RA
的主存块
缺失
RA块地址
cache查找？
CPU接收到
读地址RA
开始
为主存块
分配cache行

## Slide 13: cache写操作流程
写请求
写响应
Cache
Cache
写穿策略 WriteThrough
写回策略 Write Back
写请求
写响应
无脏数据，无丢失数据风险，写速度慢
存在脏数据，有丢失数据风险，突发写速度快, 持续写性能？

## Slide 14: CPU cache 写操作
结束
写入WA数据
到主存中
写策略
No
写回
写穿
为主存块
分配cache行
Yes
缺失
不一致性
替换算法
腾空位置
cache满
或冲突？
开始
结束
No
Yes
更新查找表
写分配
装载主存块
到cache行
写入WA数据
到cache行
命中
查找
由CPU接收到
写地址WA
开始

## Slide 15: 相联存储器 读逻辑实现
1
检索关键字
234
1
777
456
1
888
789
1
999
0
0
0
=?
=?
=?
=?
=?
=?
=?
=?
0
Value
valid
key
比较结果
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
value
123
1
666
Key
Value

## Slide 16: 全相联映射
w位
主存块地址 (tag)
块内偏移(offset)
s位
主存地址
n 路并发比较
命中
SRAM cache
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
1
…
行n-1
行1
行0
cache行
主存块可放置在任意cache行
数据块副本
数据块副本
数据块副本
数据块副本
主存块地址
主存块地址
主存块地址
主存块地址
有效位
有效位
有效位
有效位

## Slide 17: 全相联映射逻辑实现
Tag (块地址)
offset
主存字地址
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
比较结果
1
多路并发比较电路
SlotData
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
译码信号
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
=
=
=
=
=
=
=
=
有效位
TAG主存块地址
666
1
0
0
0
0
0
0
0
查找表
L0
L0
2
2
666
Hit/miss
字输出
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
Notes: 下面我们来看看全相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，相联存储器也就是查找表同样需要8个存储单元来描述8行的数据，
查找表包括valid和主存块地址标记字段，当然还有dirty，淘汰计数等信息这里没有显示
给出一个主存地址，可细分为标记和字偏移地址两部分，其中tag就是主存块地址
Cache首先需要实现数据查找的功能，对于全相联映射，由于主存块可能存在于cache的任意块，所以我们需要将当前主存块地址也就是标记字段部分和查找表中所有行的标记字段进行标记，注意比较时应该考虑有效位，也就是比较的时候增加一个valid=1的逻辑，
所以我们可以给出一个多路并发比较逻辑，将查找表中的所有行的有效位和tag字段与主存块地址进行并发比较，这里并发比较实际上就是有8个比较器同时工作，比较结果为L0，，，L7，高电平表示相等，所有比较结果的逻辑或就是我们的命中信号。
这里8路比较的信号正好可以作为数据块副本的行选择信号，控制数据块副本的输出，我们将所有数据块副本都通过三态门输出到数据总线slotdata上，三态门的控制端就是这里的比较结果，当命中时，命中行的数据输出到slotdata，当命中时，具体选择数据块中的哪一个字由主存地址中的offset进行选择，我们可以利用一个多路选择器进行选择，命中信号直接连接多路选择器的使能端，缺失时输出高阻态。
假设第主存地址字段如图所示，块地址为666，多路并发比较的结果是第0行符合，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 18: 全相联映射动态载入过程
L0
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
0
0
0
0
0
W0
W1
W2
W3
0
1
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列
tag
offset
0000111
1
0001000
1
20
21
22
23
0001001
1
24
25
26
27
0010010
1
48
49
4A
4B
1000001
1
104
105
106
107
0010101
1
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
miss
cache 8行，块大小4W，主存29 W cache总容量=（valid+查找标记+脏位+置换标记位+副本容量）*总行数
比较结果
Hit
1F
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
字输出
SlotData
Tag
offset
主存字地址
0000111
11
0001000
00
0001001
00
0000111
10
0010010
00
0010101
00
1000001
11
W0
W1
W2
W3
八路并发比较电路
miss
Hit
miss
字选择
OE
Notes: 刚刚介绍了全相联映射的数据查找和访问逻辑，下面我们来进一步看看全相联映射的数据载入逻辑
假设cache8行，块大小4w，主存29次方个字单元，地址线9根。。。Cache总容量=cache行数*行容量，cache行中包括valid,标记位，标志位，以及数据副本
Cache初始化为冷cache，无任何数据，所有有效位都位零
下图给出了实际的主存访问序列，CPU首先访问1F，地址分解为000011111，此时系统将主存块地址111加上有效位1与查找表中所有标记字段和有效位进行并发比较，比较结果为8路均不相同，L0-L7信号都位零，数据缺失，此时需要从二级存储器内存中1F地址所在的数据块，
Cpu死锁等待数据块载入，注意此时CPU不能进行任何操作，数据载入的过程需要若干时钟周期，
数据块会加载到cache第一个空行，载入后第0行中的数据分别是1C，1D，1E，1F地址对应的数据，
第零行的有效位变成了1,0000111，此时第零行比较会相符，L0为高电平，数据命中，，L0会控制三态门输出数据到slotdata，再由字选择模块选择第3个字输出。
第二个地址是20，显然根据先前的查找逻辑，数据并不在cache中，发生缺失，需要载入20所在的数据块到第一个空行，也就是第一行
同理再访问24，也是缺失，载入数据块到底2行
再访问1E，这个地址的标记和第0行的标记相同，所以数据命中，访问第0行的数据，即可获得数据，
后续访问48,54,107都是缺失，需要载入数据块。
总之，在cache还没有满之前，全相联cache不会发生淘汰，相对直接相联映射，其cache利用率较高，命中率也较好。

## Slide 19: 直接相联映射
w 位
区地址 (tag)
块内偏移(offset)
s-r 位
行索引(index)
r 位
主存地址
命中
SRAM cache
1路比较
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
…
行n-1
行0
行1
0区
1区
m-1区
1
区地址 (tag)
区地址 (tag)
区地址 (tag)
区地址 (tag)
有效位
有效位
有效位
有效位
数据块副本
数据块副本
数据块副本
数据块副本
cache块号i, 共n块，主存块号j，i=j mod n

## Slide 20: 直接相联映射逻辑实现
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
1
2
3
777
1
666
1
0
0
0
0
0
1
2
3
0
有效位
主存字地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
Hit
L1
行索引译码器
L1
666
1
2
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
L1
=？
1
666
Notes: 下面我们来看看直接相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，cache行中的查找信息包括valid和主存块地址标记字段
主存地址，可细分为标记字段tag和行索引字段index和字偏移地址offset3部分，其中标记字段tag就是区地址
Cache逻辑手首先需要实现数据查找的功能，对于直接相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定行，所以查找算法比较简单，我们只需要到指定cache行中查看valid和标记位即可知道数据是否命中
从硬件逻辑的角度，只需要将行索引字段index送入到一个行索引译码器，得到8个行译码输出L0-L7
其中输出为高电平的那一行就是指定的cache行，
利用8个行译码输出信号控制8个三态门将所有行的有效位和标记字段输出到比较器，根据译码器的定义，只有当前主存地址对应的那一行的数据才会输出，将valid位和1进行比较，将tag位和主存地址中的tag进行比较，如果相等表示命中，否则表示缺失，对于直接相连映射的查找逻辑，这里只需要一个行译码器和一个比较器。
另外还可以用这8路译码信号控制cache块数据的输出，将所有cache行的数据块都通过三态门输出到数据总线slotdata上，三态门的控制端就是这8个译码信号，命中时，命中行的数据会输出到slotdata，具体选择数据块中的哪一个字由主存地址中的offset字段进行选择，这里可以利用一个多路选择器进行选择，注意命中信号直接连接多路选择器的使能端，缺失时输出高阻态。
最后再来看看整个cache的读取流程，给出一个主存地址，经过行索引译码器，假设L1译码输出，则第一行的数据，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 21: 直接相联映射载入过程
TAG
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
有效位
主存字地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
Hit/miss
miss
Hit
1F
20
24
1E
48
54
107
cache 8行，块大小4W，主存29 W cache总容量=（valid+查找标记位+标志位+副本容量）*总行数
访问序列
Tag
index
offset
0000
1
0010
1
0010
1
0001
1
0001
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
0000
111
11
0001
000
00
0001
001
00
0000
111
10
0010
010
00
0010
101
00
1000
1
Hit
miss
1000
001
11
Notes: 下面我们来看看直接相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，cache行中的查找信息包括valid和主存块地址标记字段
主存地址，可细分为标记字段tag和行索引字段index和字偏移地址offset3部分，其中标记字段tag就是区地址
Cache逻辑手首先需要实现数据查找的功能，对于直接相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定行，所以查找算法比较简单，我们只需要到指定cache行中查看valid和标记位即可知道数据是否命中
从硬件逻辑的角度，只需要将行索引字段index送入到一个行索引译码器，得到8个行译码输出L0-L7
其中输出为高电平的那一行就是指定的cache行，
利用8个行译码输出信号控制8个三态门将所有行的有效位和标记字段输出到比较器，根据译码器的定义，只有当前主存地址对应的那一行的数据才会输出，将valid位和1进行比较，将tag位和主存地址中的tag进行比较，如果相等表示命中，否则表示缺失，对于直接相连映射的查找逻辑，这里只需要一个行译码器和一个比较器。
另外还可以用这8路译码信号控制cache块数据的输出，将所有cache行的数据块都通过三态门输出到数据总线slotdata上，三态门的控制端就是这8个译码信号，命中时，命中行的数据会输出到slotdata，具体选择数据块中的哪一个字由主存地址中的offset字段进行选择，这里可以利用一个多路选择器进行选择，注意命中信号直接连接多路选择器的使能端，缺失时输出高阻态。
最后再来看看整个cache的读取流程，给出一个主存地址，经过行索引译码器，假设L1译码输出，则第一行的数据，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 22: 组相联映射
w位
标记 (tag)
块内偏移(offset)
s-d位
组索引(index)
d位
主存地址
命中
SRAM cache
2路比较
数据块副本
数据块副本
组n-1
数据块副本
数据块副本
…
…
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
1
标记 (tag)
标记 (tag)
标记 (tag)
标记 (tag)
组0
有效位
有效位
有效位
有效位

## Slide 23: 组相联映射逻辑实现
组索引译码输出
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
Hit/miss
0
1
2
3
1
S0
S1
S2
S3
k路并发比较
组索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
=
=
有效位 Tag
1
1
666
1
777
1
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
行译码
信号逻辑
主存地址
Tag
index
offset
K0
K1
查找表
Notes: 下面我们来看看组相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，采用2路组相联，查找表共8项，查找表包括valid和主存块地址标记字段，dirthy等
给出一个主存地址，可细分为标记、组索引，字偏移地址3部分
Cache首先需要实现数据查找的功能，对于组相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定组
从硬件逻辑的角度，只需要将组索引字段index送入到一个组索引译码器，这里可以用24译码器，得到4个组译码输出G0-G3，其中输出为高电平的那一组就是指定的组，利用4个组译码信号控制4组三态门将对应组所有行的有效位和标记字段输出到多路比较器，注意这里几路组相联就有几个比较器，
注意比较时除了比较标记字段还要比较valid字段为1,2路比较的结果送入行译码信号逻辑，与4个组译码输出组合逻辑与后得到行命中信号L0-L7，同时生成命中信号。 L0，L7信号会控制对应的三态门输出命中行的数据，有字偏移选中具体的字进行输出。这部分逻辑和其他映射方式相同。
假设第主存地址字段如图所示，块地址为666，多路并发比较的结果是第0行符合，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 24: 组相联映射动态载入过程
有效位
数据块副本缓冲区
1
主存字地址
Hit/miss
Tag
index
offset
TAG
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列
0
0
0
0
0
0
0
0
tag
index
offset
00010
1
00010
1
00101
1
00100
1
00001
1
10000
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
00001
11
11
00010
00
00
00010
01
00
00001
11
10
00100
10
00
00101
01
00
10000
01
11
S0
S1
S2
S3
组索引译码器
组索引译码输出
行译码
信号逻辑
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
S3
S0
S1
S2
cache 8行，分4组，块大小4W，主存29 W cache总容量=（valid+查找标记+脏位+置换标记位+副本容量）*总行数
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
K0
K1
S3
L6
字输出
W0
W1
W3
字选择
OE
W2
Hit
2路并发比较
Miss
Notes: 刚刚介绍了组相联映射的数据查找和访问逻辑，下面我们来进一步看看组全相联映射的数据载入逻辑
假设cache8行，块大小4w，主存29次方个字单元，地址线9根，块大小4字，所以主存地址中字偏移为2位，cache4组，所以组索引字段2位，剩余5位为区地址，Cache总容量=cache行数*行容量，cache行中包括valid,标记位，标志位，以及数据副本，
Cache初始化为冷cache，无任何数据，所有有效位都位零
左侧给出了实际的主存访问序列，CPU首先访问1F，二进制为000011111，此时系统将组索引011送组索引译码器，选中第3组，S3信号为高电平，控制第3组的所有行的有效位和标记位通过三态门输出到k路比较器，与主存地址中的标记字段和有效位1进行并发比较，比较结果如都不相等，数据缺失，此时需要从二级存储器内存中载入1F地址所在的数据块到当前组。
Cpu死锁等待数据块载入，注意此时CPU不能进行任何操作，数据载入的过程需要若干时钟周期，
数据块会加载到当前cache组的第一个空行，这里有两个空行，所以会载入到第3组第0行，其中数据分别是1C，1D，1E，1F地址对应的数据，
同时需要设置对应行的有效位位1,标记位位00001，此时S3=1，k路并发比较的第一个比较信号K0输出为1，经过行译码信号逻辑后L6=1，第6行数据，L6会控制三态门将第6行数据输出到slotdata，再由字选择模块选择第3个字输出。
第二个地址是20，组索引字段位00，显然根据先前的查找逻辑，第0组两行数据有效位都是零，数据缺失，需要载入20号单元所在的数据块到第一个空行，也就是第0行
同理再访问24，也是缺失，载入数据块第一组第0行
再访问1E，根据组索引地址输出第3组的所有有效位和标记位与主要地址标记位进行比较发现，数据命中，访问第3组第0行的数据，也就是整个cache的第6行即可获得数据，
后续访问48,缺失，载入第2组第0行
54，缺失，载入第1组第1行
最后访问107都是缺失，107的组索引页是01，将第一组所有有效位和标记位送到k路比较器比较发现，都不相符，当前组没有空行，需要进行数据淘汰，这里数据载入后淘汰了第0行的数据
你会发现，组相连映射在cache没有满之前，也是有可能会发生淘汰的。

## Slide 25: 不同映射方式主存地址划分
w位
主存块地址（标记）
块内偏移
s位
r位
w位
区地址-标记
行索引
块内偏移
s-r位
d位
w位
标记
组索引
块内偏移
s-d位
全相联
直接相联
组相联

## Slide 26: 先进先出替换策略(FIFO)
载入
载入
命中
载入
载入
替换
替换
替换
22
11
22
19
7
16
4
3
t
0
1
2
3
220
221
110
224
113
191
22
114
192
71
162
41
19
73
70
160
161
11
72
193
111
22
222
223
112
190
40
30

## Slide 27: 先进先出策略下的替换颠簸
载入
载入
载入
载入
替换
替换
替换
替换
22
11
19
7
16
22
11
19
t
0
1
2
3
22*
22
11
22
11
19
7
16
11
19
7
16
22
11
7
16
22
16
22
7
19
11
22
19
22
19
11
7
11
19

## Slide 28: 最不经常使用算法(LFU)
载入
载入
命中
载入
命中
载入
替换
替换
0
1
2
3
220
22
11
221
11
19
221
111
19
222
111
4
16
111
16
222
111
16
19
11
22
221
221
11
19
4
3
22
11
22
19
11
16
4
3
t
22
命中
22
111
16
19
222

## Slide 29: 近期最久未使用算法(LRU)
载入
载入
命中
载入
载入
替换
替换
替换
22
11
22
19
7
16
4
3
t
0
1
2
3
220
221
110
222
113
191
223
11
192
71
41
162
19
73
70
160
22
161
72
193
111
22
220
221
112
190
40
30

## Slide 30: 例题1
某计算机字长32位，采用直接映射cache,主存容量4MB，cache数据存储体容量为4KB，字块长度为8个字。
  画出直接映射方式下主存地址划分情况。
  设cache初始状态为空，若CPU顺序访问0-99号单元，并从中读出100个字，假设主存一次读一个字，并重复此顺序10次，请计算cache命中率。
  如果cache的存取时间是2ns，主存访问时间是20ns，平均访问时间是多少。
  cache-主存系统访问效率。

## Slide 31: 例题2
主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令数据Cache，均有8行，Cache行大小为64B，数据Cache直接相联。现有两功能相同的程序A，B，其伪代码如下所示：
假定int型数据为32位补码，程序编译时i,j,sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，首地址为320（十进制）。
  1）若不考虑用于Cache一致性维护和替换算法的控制位，数据cache的总容量是多少？
  2）数组元素a[0][31],a[1][1]所在主存块对应的cache行分别是多少，行号从零开始。
  (3)程序A，B的数据访问命中率各是多少？那个程序的执行时间更短?
int a[256][256];
for (i = 0; i < 256; i++)
for (j = 0; j < 256; j++)
sum += a[i][j];
int a[256][256];
for (j = 0; j < 256; j++)
for (i = 0; i < 256; i++)
sum += a[i][j];
程序A
程序B

## Slide 32: 页式虚拟存储器结构
＋
物理页号 PPN
页内偏移 PPO
实存地址 PA
主存中的页表
主存页面号
56
445
666
1
1
0
1
0
0
0
V
PTEA
页表项地址
页表基地址寄存器 PTBR
虚拟地址 VA
虚拟页号（VPN）
页内偏移（VPO）

## Slide 33: 虚拟地址物理地址 （页命中）
cache
Memory
(页表)
5)数据
CPU
1) VA
3)PTE
4)PA
2)PTEA
处理器
MMU
Notes: PTEA生成方法

## Slide 34: 虚拟地址物理地址（缺页）
5)调出页
6)调入页
MMU
处理器
CPU
磁盘
Cache
Memory
(页表)
缺页异常处理程序
4)异常
1)VA
7)唤醒缺页异常指令所在进程
2)PTEA
3)PTE
Notes: PTEA生成方法

## Slide 35: 虚存，cache，主存层次
PA命中
5)data
CPU
1) VA
4)PA
2) PTEA
PTEA命中
3)PTE
PTE块
PTEA缺失
PTEA
PA缺失
PA
数据块
存
储
器
(页表)
高
速
缓
存
部分
页表块
处理器
MMU

## Slide 36: 经快慢表实现内部地址转换
物理页号
456
虚拟地址
虚拟页号
页内偏移
慢表
（可能是多级页表）
物理页号
页内偏移
物理地址
虚拟页号
快表（相联存储器）
物理页号
456
按内容访问
按地址访问
快表中没有

## Slide 37: TLB 命中
MMU
TLB
CPU
处理器
1) VA
cache
Memory
(页表)
2) VPN
3) PPN
4) PA
5) 数据
OS维护TLB

## Slide 38: TLB 缺失
TLB
CPU
处理器
MMU
1) VA
2) VPN
3)TLB
访问缺失
4) PTEA
7) 数据
OS维护TLB
6) PA
5) PTE
Cache
Memory
(页表)

## Slide 39: 虚拟地址物理地址流程
开始
TLB提供
PPN
No
命中
PTEA在
cache命中
缺失
MMU生成VA的PTEA物理地址
PA=PPN+VPO
结束
Yes
cache提供PTE
No
PTEA访问主存，获得PTE,
将PTE所在的块调入cache
触发缺页异常程序OS负责调页，更新页表，TLB表
Yes
PTE缺页
TLB查找
(Key=VPN)
MMU接收到
虚拟地址VA
更新TLB表

## Slide 40
六、中央处理器

## Slide 41: 数据通路抽象模型（寄存器传输）
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegAout
RegBin
RegAin
RegBout
Funct (A) B
MEM
CLK
ARout
DRin
DR
AR
访存通路
总线
CLK
Aout
Bin
B
A
总线传输
组合逻辑
Funct
A
EN
B
EN
CLK
RegBin
RegAout
CLK
Cin
A
B
C
ALU
运算通路
Aout
Bout
时钟频率？

## Slide 42: D触发器定时模型
Data
不关心
新值
时钟触发前输入须稳定一段 建立时间（Setup Time）
时钟触发后输入须稳定一段 保持时间（Hold Time）
时钟触发到输出稳定的时间 触发器延迟 Clk_to_Q
D
Data
Q
Clk
Q
旧值
不关心
Clk-to-Q
Setup
Hold
Clk

## Slide 43: 数据通路与时钟周期
组合逻辑
  时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
…
…
…
…
Clk-to-Q
D
Setup
Hold
数据通路最小时钟周期
关键路径延迟
CLk
①
Setup
A
B
②

## Slide 44: 保持时间违例
  Clk_to_Q + 最短路径时延 > Hold_Time
CLK
寄存器
寄存器
组合逻辑
D
Clk
Setup
Hold
Setup
Hold
…
…
…
…
最短路径延迟
Clk-to-Q
A
B
①
①

## Slide 45: 单总线结构CPU实例
时序部件
PC
PCin
PCout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
操作控制信号
…
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
X
R0
Xin
R0out
ID
操作控制器
IRin
IR
IRout
PCin
PCout
IRin
+1
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IRout

## Slide 46: 单总线结构CPU MIPS 指令周期
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
X
  lw rt,imm(rs)
  sw rt,imm(rs)
  beq rs,rt,imm
  add rd,rs,rt
  addi rt,rs,imm
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
数据流
控制流
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
运算标志
状态
PSWin
PSW
Notes: 有了单总线结构的CPU数据通路，下面我们将分析五条典型MIPS指令在这样一个数据通路上运行的基本流程，
我们将重点探讨不同指令执行过程中的数据流和控制流情况，
五条指令粉笔是访存指令lw，sw，条件分支指令beq，R型运算指令add,立即数运算指令addi，这几条指令具有较好的代表性，
后续我们可以利用这几条简单的指令构建一个小型的实验系统验证CPU设计中的诸多知识点 。

## Slide 47: 取指令数据通路
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[PC++]  IR
PC
PCout
ARin
Xin
AR
X
+4
ALU
A
B
PCin
MEM
DR
Read
DREin
Zout
Z
PC
IR
IRin
DRout
Notes: 首先我们来看看取指令如何完成，在前面我们反复强调过了，取指令的过程是以PC为地址访问主存，将指令从主存取出送到指令寄存器IR中，然后再将PC++
PC++的意思是PC加上指令的字节长度，如果是MIPS指令，由于指令长度为4，所以PC=PC+4
在这样一个单总线主机架构里面，要完成取指令的通路，必须要通过内部总线反复的进行数据的传递，我们来看一看具体的过程。
首先以PC为地址访问主存，访问主存的接口是AR和DR寄存器，访存必须将PC的值送AR，另外PC还要+4
所以我们还要将PC的值送到ALU一个输入暂存器X中进行加4的动作，也就是要建立PC到AR，PC到X的数据通路，
要建立这个通路我们需要给出3个控制信号，注意这里给出控制信号的意思就是当前信号值为1
首先给出Pcout信号，PC值将经内总线传输到AR和X的输入端，给出Xin和Arin的写使能信号，第一个时钟到来时PC值将分别锁存在两个寄存器中。
注意这三个控制信号在当前时钟周期是持续给出的，也就是控制信号的时间长度是一个时钟周期，下一个时钟周期应该形成新的数据通路，会给出不同的控制信号。
再来看看第2个时钟周期，需要进行X+4的动作，只需要给出ALU控制器信号+4的运算选择，X+4的结果就会在时钟到来时自动锁存在暂存器Z中。
而第三个时钟周期，可以并行进行PC+4送PC，以及内存读取的数据通路，这两个数据通路分别在内总线、外总线进行，不存在总线资源冲突，所以可以并发
需要给出四个操作控制信号，首先给出Zout信号，暂存器Z的值经内总线送PC输入端，给出内存读信号，经过一个存储周期后指令字会读取到DR输入端，
给出Pcin，DREin写使能信号，时钟到来时PC、DR粉笔锁存相应的值。
最后一个时钟只需要将从内存取出的指令字从DR送IR即可，给出DRout信号，指令字经内总线送IR输入端，同时给出IRin信号，时钟到来时指令字锁存在IR中，完成取指令的功能。
在这个过程中我们可以看到整个总线，在每一个时钟节拍可能都会传送不同的值，所以总线是一个竞争性的资源，它必须要分时使用
这也使得取指令数据通路被分成了四个时钟节拍，当然节拍的顺序并不是唯一的，比如读访存的操作也可以放在第2个节拍，
而控制这些数据通路建立的控制信号并不能同时给出，必须严格的控制它们的时间先后顺序，我们将在后面控制器的设计原理中去解决时序的问题
这就是我们完整的取指令数据通路。当一条指令被取出来以后，就进入了指令的执行阶段.

## Slide 48: LW 指令执行数据通路 lw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
T9 | DRR[rt] | DRout, Rin
R#
W#
Regs
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[R[rs] + imm]  R[rt]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
X
IR
IR(I)out
0
1
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
Read
DR
DREin
DRout
0
1
Rin
MEM
OP=35
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
Notes: 下面我们来看看lw指令的执行阶段，lw指令是I型指令，指令格式如图所示，6位op字段的值为34，rs，rt为两个五位的寄存器编号，其中rt为目标寄存器。Imm为16位立即数字段，指令功能是访存取出一个32位的字存储单元，访存地址是rs寄存器+立即数偏移量，这是一个典型的变址寻址。 要完成内存访问，首先要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加计算访存地址，然后访存。
而由于ALU计算必须首先暂存一个输入数，所以这里需要将rs寄存器或立即数中的一个先暂存，假设暂存寄存器的值，
首先将rs字段送寄存器堆的读寄存器编号R#端口，rs/rt选择控制端为零时默认输出rs，所以不需要给出控制信号，
给出Rout控制信号，rs的值就会经内总线输出到X的输入端，给出Xin写使能信号，时钟到来时就可以锁存rs的值。
第2个时钟节拍完成加法，需要将立即数从Ir寄存器的指令字中送alu的B端，同时给出ADD信号，时钟到来时相应访存地址就锁存在z中。
注意指令字中的16位立即数需要有符号扩展为32位后才能送ALU，这里仅用一个简单的IR(I)out控制信号抽象代替这样一个过程，实际实现的时候要具体考虑相应的电路实现。
第三个节拍需要将地址从暂存器Z送AR访存，需要给出Zout，Arin信号。
第四个时钟周期访存，需要给出内存读Read、和DREin，信号，
最后一拍第5拍需要将访存结果从DR送rt寄存器，需要给出Drout，Rin信号，注意写入寄存器地址在RegDst为零时默认输出为rt，所以也不需要给出对应控制信号。
整个lw访存指令执行过程需要5个时钟节拍，如果算上取指令，执行lw一共需要9个时钟节拍，

## Slide 49: SW 指令执行数据通路 sw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
T9 | DRM[AR] | DREout, Write
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
R[rt]  M[R[rs] + imm]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
IR
IR(I)out
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
0
1
MEM
OP=43
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
0
1
DRin
DR
Write
DREout
X
0
1
Rs/Rt
Notes: 再来看看sw指令的执行阶段，sw指令格式和lw完全相同，6位op字段的值为43，
指令功能是访存写入一个32位的字存储单元，访存地址与lw指令一样，写入数据是rt寄存器，
同样需要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加得到访存地址访存。
前三个时钟周期的数据通路和lw指令完全一致，首先rs送暂存器x，然后x和立即数相加暂存Z，再将Z中访存地址送AR
第四拍需要将rt寄存器的值送DR，需要给出Rout，Rs/RT，DRin信号，注意RSRT设置为1，rt寄存器编号才能送到读寄存器端口R#.
最后一拍将DR的数据写入AR对应的主存地址单元即可，需要给出DREout和Write信号，写入动作需要时钟配合。
sw和lw指令一样，执行指令周期也需要5个时钟节拍。

## Slide 50: BEQ 指令数据通路 beq rs,rt,imm
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
T9 | If (PSW.equal) ZPC | Zout，PCin=PSW.equal
内总线
if (R[rs] = R[rt])
PC + 4 + imm<< 2  PC
OP=4
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
SUB
ALU
A
B
PSWin
PSW
PC
PCout
Xin
X
IR
ADD
ALU
A
B
Z
IR(A)out
PCin
Zout
PC
Notes: 再来看看条件分支指令beq的执行阶段，beq指令格式和lw，sw一样，也是I型指令，OP字段为4.
指令格式是beq,rs,rt，imm， 指令的功能是比较rs，rt两个寄存器的值，如果相等则进行分支跳转，跳转地址为PC+4+imm<<2位。
首先需要进行寄存器值的比较，同样ALU运算需要首先锁存一个寄存器到暂存器X，所以第一拍和lw指令一样，首先锁存rs寄存器，第二拍将
Rt寄存器送ALUB端，需要给出Rout，RS/RT,SUB，PSWin信号
运算的值我们并不关心，我们只关心是否相等，如果用减法运算，就是结果是否为零，可以将结果为零或相等的运算标志存放到程序状态寄存器PSW中暂存。
注意在后续实验中，为了简化，ALU不管任何运算都会计算equal也就是相等标志，所以在进行具体实验的时候我们不需要控制这个sub信号。
第三拍将开始计算分支目标地址，首先将PC值送X暂存，这个数据通路需要给出Pcout，Xin控制信号
第四拍ALU计算，将IR指令字中的地址偏移量输出到ALU和暂存器X进行计算得到分支目标地址，为了简化描述，这里用IR(A)out控制信号表示地址偏移量输出，实际应该将16位立即数有符号扩展成32位后再左移两位，
最后一个时钟节拍根据状态寄存器psw中的equal标志来决定是否更新PC的值，实现分支跳转，所以Pcin应该等于Psw中的equal标志，相等的时候写入，不相等的时候不写入
由于分支目标地址和相等标志并不能同时得到，所以单总线结构中才需要PSW状态寄存器暂存beq的比较结果。
Beq指令执行也需要5个时钟节拍。

## Slide 51: I型运算类指令执行数据通路 addi rt,rs,imm
内总线
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
T7 | ZR[rt] | Zout , Rin
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + imm  R[rt]
X
Z
OP=8
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
ADD
ALU
A
B
Z
IR
IR(I)out
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
Notes: 再来看看I型运算类指令，以addi指令为例，其指令编码格式为addi ,rt,rs,imm
指令格式如图所示，op=8
指令功能是将rs寄存器的值和立即数相加结果写入rt寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将立即数的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出IR(I)out信号和ADD信号，如果是其他类型运算，这里应该给出其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下锁存在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，将Z中的运算结果写入rt寄存器中，W#端的多路选择器默认输入rt，所以只需给出Zout，Rin即可完成正确的写入。、
所以立即数运算类指令执行过程只需要3个时钟节拍就可完成。

## Slide 52: R型运算类指令执行数据通路 add rd,rs,rt
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
T7 | ZR[rd] | Zout, Rin, RegDst
内总线
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + R[rt]  R[rd]
X
Z
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
ALU
A
B
ADD
Z
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
RegDst
Notes: R型运算指令比I型指令更简单，以add指令为例，器指令编码格式为add ,rd,rs,rt
指令格式如图所示，op=0，rs,rt,rd分别为三个5位寄存器地址，funct字段表示具体运算，shamt为移位指令使用，暂不考虑。
指令功能是将rs寄存器和rt寄存器的值相加结果写入rd寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将rt寄存器的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出RS/RT，Rout信号，
同时给出运算选择控制信号ADD，如果是其他类型运算，也可以其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下存储在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，要将Z中的运算结果写入rd寄存器中，寄存器W#端口应该送入rd字段，所需要给出Zout，Rin，RegDst信号才能完成正确的写入。
整个指令执行过程也是3个时钟节拍。

## Slide 53: 指令周期方框图 (数据流)
Y
保存断点
修改PC
关中断
执行
周期
计算
周期
取指周期
sw
beq
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X-R[rt]PSW
lw
add
ZAR
M[AR]DR
DRR[rt]
ZAR
R[rt]DR
DRM[AR]
PCX
IR(A)+XZ
If (PSW.equal)
Z  PC
R[rs]X
X+R[rt]Z
ZR[rd]
R[rs]X
X+immZ
ZR[rt]
addi
中断周期
N
DRIR
ZPC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
中断异常
Notes: 前面已经介绍了五条不同指令在单总线主机架构上的指令周期，可以将数据流用方框图的方式来表示，
方框图中每个方框代表一个时钟节拍的数据通路，描述的是数据信息的流动，对应数据通路需要设置相应的控制信号才能建立，
所以也可以用控制流来描述指令执行的流程。

## Slide 54: 数据通路举例---2009考研统考
某机字长16位，指令16位定长；
指令ADD (R1)，R0的功能为(R0)+((R1)) (R1)，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(PC) | Pcout, MARin
C2 | MDRM(MAR) PC(PC)+1 | MemR, MDRinE, PC+1
C3 | IR(MDR) | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无
右表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。

## Slide 55: 数据通路举例---取指令周期
IR
PC
PCin
IRin
PC+1
PCout
至指令译码部件
A
AC
ALU
ACout
ACin
Add
Ain
R0
R0out
R1out
R1in
R0in
R1
M[PC++]  IR
MAR
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
MDR
内总线
CB
DB
AB
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
C1
C2
C3
MAR
MDR
PC
IR

## Slide 56: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C1
C2
C3
MAR
MDR
A
((R1))  A
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
C3 | A(MDR) | MDRout, Ain

## Slide 57: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C4
C5
MAR
MDR
A
AC
(R0)+((R1))(R1)
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | A  ALU | R0out, ADD,ACin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | A  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDRA | Acout,MDRin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDRA | ACout,MDRin
C6 | M(MAR)(MDR) | MDRoutE,MemW

## Slide 58: 定长指令周期三级时序（同步控制）
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
执行
MEX
取指
MIF
周期电位
机器周期数、节拍数固定，设计简单，效率较低
Notes: 首先我们来看看定长指令周期的三级时序发生器如何实现，根据前面对指令流程的的分析，假设我们需要三个定长的机器周期，每个机器周期四个节拍，每个节拍只需要一个节拍脉冲即可，这里的节拍脉冲就是我们的时钟脉冲，
给出基本的节拍脉冲，时序发生器应该自动生成取指状态周期电位Mif，计算机状态周期电位Mcal，执行状态周期电位Mex，如图所示
每一个机器周期包含四个节拍，T1，T2，T3，T4，为高电平表示当前处于对应节拍，注意这里状态周期电位和节拍电位都是循环产生的。
另外需要注意这里状态周期电位、节拍变化的时机在这里是时钟的下跳沿，而节拍脉冲则是上跳沿有效，控制相关功能部件进行动作。
我们需要构建一个时序发生器，输入是节拍脉冲，输出循环产生的状态周期电位和节拍电位信号T1~T4，
要设计这个电路，就需要用到数字逻辑中同步时序电路的设计方法。

## Slide 59: 变长指令周期三级时序（同步控制）
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
执行
MEX
MEX
机器周期数可变、节拍数可变，无周期浪费，更加灵活
MIF
取指
周期电位
MIF
如何生成时序相关信号
Notes: 如果是变长的指令周期，则机器周期数和节拍数都可以动态调整，这种方式时序更灵活，程序执行效率最高，
具体时序图如图所示，第一条指令包括取指，计算周期，和执行三个机器周期，节拍数分别是4,2,3 ，第二条指令没有计算周期，这种方式更加灵活
但状态周期电位的变化不仅与时钟有关系，还与指令译码信号有关系，状态图会发生变化，设计相对复杂一点
，