## Slide 1
x86汇编语言程序设计
x86 Assembly Language Programming
李 海 波
lihaibo@hust.edu.cn
华中科技大学 计算机科学与技术学院
国家精品课程

## Slide 2
通用寄存器组
标志寄存器
指令指示器
段寄存器
第2章 Intel 中央处理器
学习内容

## Slide 3
成立于1968年
INTegrated ELectronics（集成电子）的缩写
先后推出的中央处理器：Intel4004、Intel8008、Intel8080/8085、8086/8088、80186、80286、i386、i486
Pentium（奔腾）、Pentium II、Pentium III、Pentium IV
Xeon（至强）、Xeon3、Xeon5、Xeon7
Itanium（安腾）、Itanium 2
Core（酷睿）、i3、i5、i7、i9 系列
2.1 Intel微处理器的发展史

## Slide 4
微处理器的结构分成两种：IA-32和IA-64。
在推出80486之后，英特尔以IA（Intel Architecture）指称该架构，也称为 x86-32架构。
由于从8086开始其后产品以80186、80188、80286、i386、i486等为代号命名，因而被外界称为x86架构。
奔腾系列、Xeon系列、酷睿系列全部是基于x86架构的产品。
它属于复杂指令集架构
Complex Instruction Set Computing，CISC
2.1 Intel微处理器的发展史

## Slide 5
IA-64架构是一种全新处理器架构，与x86不能兼容。
揣测：AMD公司抢先将32位x86指令集扩展到64位，推出了AMD64。为了竞争，Intel做出了一次不太成功的尝试。
为了解决与IA-32兼容的问题，Intel回到了与x86兼容的道路上，采用了x86-64结构（也称为Intel64，x64）。
扩充内容：物理内存、指令集、CPU寄存器结构、应用程序的虚拟内存。
x86从32位到64位的变化，并没有像从16位到32位的变化那样，在系统软件层面带来了革命性的变化（例如页式地址管理、多任务的引入等等）。
操作系统仍然使用以前的各种机制来对硬件进行管理。
2.1 Intel微处理器的发展史

## Slide 6
2.2 Intel x86微处理器结构
x86微处理器结构

## Slide 7
总线接口部件
总线：指传递信息的一组公用导线。
系统总线（System Bus）：
从微处理器引出的若干信号线。
CPU通过它们与内存和外设交换信息。
地址总线：Address Bus (单向总线)
数据总线：Data Bus
控制总线：Control Bus
2.2 Intel x86微处理器结构

## Slide 8
寄存器 Register
寄存器是什么？
为什么要有寄存器？
寄存器中可以存储什么呢？
有哪些寄存器？
如何使用寄存器？
2.3 执行部件

## Slide 9
寄存器 Register
存储0、1串；可以是操作数、操作数地址等等
寄存器组中有8个32位的寄存器（通用寄存器）
2.3 执行部件

## Slide 10
EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、ESP、EBP
EAX: 累加器 Accumulator
EBX: 基址寄存器 Base
ECX: 计数器 Count
EDX: 数据寄存器 Data
ESI: 源变址寄存器 Source Index
EDI: 目的变址寄存器 Destination Index
ESP: 堆栈指示器 Stack Pointer
EBP: 堆栈基址寄存器 Base Pointer
2.3.1 32位CPU中的通用寄存器

## Slide 11
EAX
(EAX)=12345678H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
(××)：表示××单元中的内容。
0
31
思考题：计算机是0、1的世界，EAX中的0，1
串可代表什么含义？
2.3.1 32位CPU中的通用寄存器

## Slide 12
2.3.1 32位CPU中的通用寄存器
8位寄存器：AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
16位寄存器：AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP

## Slide 13
为什么要设置寄存器？
什么叫通用寄存器？
通用寄存器又为何给予特定含义的名称？
2.3.1 32位CPU中的通用寄存器

## Slide 14
2.3.1 32位CPU中的通用寄存器
在机器指令码中，若知道使用了一个编号为000的寄存器，还需要什么信息，才能判断出使用的是EAX、AX、还是AL？
为什么不给所有的寄存器（24个寄存器）用5位二进制来编码呢？

## Slide 15
EAX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
7
15
31
MOV EAX, 12345678H
Q: 将EAX的低16位全部置成0，指令如何写？
MOV AX, 0
Q: 将EAX的低8~15位全部置成1，指令如何写？
MOV AH, 0FFH
2.3.2 通用寄存器应用示例

## Slide 16
Q: 将EAX的低16位全部置成0，指令如何写？
MOV AX, 0
SUB AX, AX
subtract
XOR AX, AX
exclusive or
and
AND AX, 0
?
若想将EAX的高16位全部置成0，怎么办？
?
C程序中如何判断某个变量的某一位是否为1？
?
C程序中，如何将某个变量的某一位置为1？
寄存器 VS 变量
2.3.2 通用寄存器应用示例
SHift Left
SHL AX, 16

## Slide 17
2.4 标志寄存器
保存一条指令执行之后， CPU所处状态的信息
及运算结果的特征。
32位CPU中的标志寄存器是32位，称EFLAGS；
历史故事：
16位CPU中的标志寄存器是16位，称FLAGS；
32位的EFLAGS包含了16位FLAGS的全部标志
位且向下兼容。

## Slide 18
2.4 标志寄存器

## Slide 19
2.4 标志寄存器
2.4.1 条件标志位
Sign Flag 符号标志
Zero Flag 零标志
Overflow Flag 溢出标志
Carry Flag 进位标志

## Slide 20
2.4 标志寄存器
2、进位标志 CF (Carry Flag)
运算时从最高位向前产生了进位（或借位），
则CF=1；否则 CF=0。
MOV AH, 0FFH
ADD AL, 2
(AH) = 1
1、符号标志 SF (Sign Flag)
运算结果的最高二进制位为1，则SF=1，否则SF=0

## Slide 21
2.4 标志寄存器
4、溢出标志 OF (Overflow Flag)
加法：执行前两个加数的最高二进制位相同，
且加的结果的最高位与加数最高位相反，
则 OF=1。
3、零标志 ZF (Zero Flag)
运算结果为0，则 ZF＝1，否则 ZF＝0
MOV AH, 0FFH
ADD AL, 2
(AH) = 1
CF=1， SF=0
ZF=0， OF=0

## Slide 22
2.4 标志寄存器
溢出标志设置的直观理解
#include <stdio.h>
int main()
{
short x, y, z;
x = 32766; // 7FFEH
y = 3;
z = x + y;
printf("%d %d %d \n", x, y, z);
return 0;
}
01
80
CC
CC
03
00
CC
FE
7F
CC
CC
Z=
-32767
(8001H)
y=3
(0003H)
x=
32766
(7FFEH)
32766 3 -32767

## Slide 23
2.4 标志寄存器
溢出标志设置的直观理解
x = 32766; // 7FFEH
y = 3; // 0003H
z = x + y; // 8001H -32767

## Slide 24
2.4 标志寄存器
溢出标志设置的直观理解
溢出：两个正数相加，结果为负。
两个负数相加，结果为正。
Question : 对于减法运算呢？
A: 若被减数与减数的最高位同时为1，或为0，
则OF一定为0，即决不会溢出。
若被减数与减数的最高位不同，差的最高位与
被减数的最高位不同，则OF=1;否则OF=0.

## Slide 25
2.4 标志寄存器
已知 8 位二进制数X1,X2的值，求[X1]补＋[X2]补，
并指出执行该运算后,SF,ZF,OF,CF各是多少？
X1 = + 110 0101B X2= - 101 1101B
101 + ( - 93) = 8
[X2]补＝ 1010 0011 B
+ 1 0000 1000 B
-x2 = 0101 1101 B
求反 1010 0010 B
加1 1010 0011 B
SF =
ZF =
OF =
CF =
0
0
0
1
[X1]补＝
0110 0101 B
实验验证

## Slide 26
2.4 标志寄存器

## Slide 27
2.4 标志寄存器
2.4.2 控制标志位
1．方向标志DF
串操作指令中使用，DF=0，正向(即从低地址向高地址)处理数据串。
2．中断允许标志IF
IF=1，CPU开中断，即CPU响应外设的中断请求。
3．跟踪标志TF
TF=1，CPU处于单步工作方式，即每执行完一条指令后，CPU自动产生一个类型为1的中断，使程序单步执行。

## Slide 28
2.4 标志寄存器
2.4.3 系统标志位
1．IO特权标志IOPL
IOPL共占2位，它指定了要求执行I/O指令的特权级。
如果CPU当前特权级等于或高于IOPL时，
则I/O指令可以执行，否则会产生一个保护异常。
2．嵌套任务标志NT
控制中断返回指令的执行。NT=1，CPU当前执行的任务
嵌套在另一个任务之中，待执行完该任务时，应返回
原来的任务中；否则，按堆栈中保存的断点返回。

## Slide 29
2.4 标志寄存器
2.4.3 系统标志位
3．重启动标志RF
该标志位与系统调试寄存器一起使用，以确定是否接受调试故障。当一条指令成功执行时，CPU将RF清0。若RF置1时，下一条指令的所有调试故障被忽略，否则接受调试故障。
4．虚拟8086方式标志VM
当VM置1时，说明CPU在虚拟8086方式下工作，否则在保护方式下工作。

## Slide 30
指令预取部件: 将要执行的指令从主存中取出，送入指令排队机构中排队。
指令译码部件: 从指令队列中读出指令并译码，再送入译码指令队列排队供执行部件使用。
指令的提取、译码、执行重叠进行，形成了指令流水线。
2.5 指令预取部件和指令译码部件

## Slide 31
IP
EIP
31 16 15 0
保存着下一条将要被CPU执行的指令的偏移地址(简称EA) 。
指令指示器
EIP/IP的值由微处理器硬件自动设置
不能由指令直接访问
执行转移指令、子程序调用指令等可使其改变
2.5 指令预取部件和指令译码部件

## Slide 32
虚拟存储空间
一维线性地址
物理存储空间
分段部件
分页部件
虚拟存储地址是概念性的逻辑地址，并非实际空间地址；
程序员编写程序时不用考虑物理存储器的大小。
存储管理单元MMU进行虚地址到实地址的自动变换。
地址变换对应用程序是透明的。
2.6 分段部件和分页部件

## Slide 33
6个16位的段寄存器：
CS：代码段寄存器 Code Segment
DS：数据段寄存器 Data Segment
SS：堆栈段寄存器 Stack Segment
ES：附加数据段寄存器
FS:
GS:
分段部件中的段寄存器
2.6 分段部件和分页部件

## Slide 34
“.CODE”表示代码段，该段的选择子是段寄存器CS；
“.DATA”表示数据段，该段的选择子是段寄存器DS；
C 程序中定义的全局变量就存储在数据段中；
“.STACK”表示堆栈段，该段的选择子是段寄存器SS；
C程序中定义的局部变量、函数参数存储在堆栈段中。
2.6 分段部件和分页部件

## Slide 35
1．实地址方式
简称实方式
可以使用32位寄存器和32位操作数
可以采用32位的寻址方式。
此时的32位CPU与16位CPU一样，只能寻址1MB物理存储空间，程序段的大小不超过64KB，段基址和偏移地址都是16位的，这样的段也称为“16位段”。
2.7 x86的3种工作方式

## Slide 36
2．保护方式
使用32位地址线，寻址4GB的物理存储空间，段基址和段内偏移量都是32位的。
提供了支持多任务的硬件机构，能为每个任务提供一台虚拟处理器来仿真多台处理器；
实施执行环境的隔离和保护，对不同的段设立特权级并进行访问权限检查，以防不同的程序之间的非法访问和干扰破坏，使操作系统和各应用程序都受到保护。
2.7 x86的3种工作方式

## Slide 37
3．虚拟8086方式
在保护方式下运行的类似实方式的工作环境；
能充分利用保护方式提供的多任务硬件机构、强大的存储管理和保护能力；
多个8086程序可以通过分页存储管理机制，将各自的1MB地址空间映射到4GB物理地址的不同位置，从而共存于主存且并行运行。
2.7 x86的3种工作方式

## Slide 38
x86微处理器结构
指令的执行过程
第2章 Intel 中央处理器

## Slide 39
作业： P33
2.1 2.2 2.3 2.5 2.7
上机实践：
将 2.5 题中完成的计算写成程序，观察运行结果及标志位的设置。
第2章 Intel 中央处理器