## Slide 1
x86汇编语言程序设计
x86 Assembly Language Programming
李 海 波
lihaibo@hust.edu.cn
计算机科学与技术学院
国家精品课程

## Slide 2
第11章 程序设计的其他方法
一、学习内容
汇编语言多模块化程序设计
C程序和汇编语言程序的混合
内嵌汇编
模块程序设计中的注意事项
宏功能程序设计
目标：提高编程效率和质量，简化程序设计工作。

## Slide 3
二、本章的学习重点
（1）简单宏指令的定义与调用方式
（2）模块程序设计的方法
第11章 程序设计的其他方法

## Slide 4
11.1 多模块程序设计
1. 模块的划分与设计
2. 通讯方式

## Slide 5
外部符号：
在一个模块内访问而不在该模块内定义的符号。
语句格式：
EXTERN 符号:类型 [,符号:类型 ]
例如：
EXTERN AVG : WORD, COUNT : WORD
EXTERN SUB_P : NEAR
1. 公共符号与外部符号
11.1 多模块程序设计

## Slide 6
公共符号：在一个模块中定义，其它模块要用到的符号。
PUBLIC 符号 [,符号]
1. 公共符号与外部符号
public asm_avg
asm_avg proc num1:dword,num2:dword
……
RET
asm_avg endp
extern “C” int asm_avg(int num1,int num2);
11.1 多模块程序设计

## Slide 7
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
函数的申明和调用
变量的申明和调用
在汇编语言程序中，调用 C 库函数
在 C 语言程序中，调用汇编语言编写的函数

## Slide 8
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
在C程序中调用汇编语言编写的函数与调用C函数没有差别
对要被外部调用的函数，在定义文件中，可以不用做特别的说明
在调用函数的文件中，按各自文件的要求，进行函数原型说明
在汇编程序中，函数原型说明伪指令proto。

## Slide 9
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
编写一个程序，输入5个整型数据，对它们按从小到大的顺序排序，输出排序结果。
主程序实现数据的输入和输出，用C语言编写。
排序函数sort用汇编语言编写

## Slide 10
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void sort (int *, int);
int main()
{ int a[5], i;
for (i = 0; i < 5; i++)
scanf_s("%d", &a[i]);
printf("\n result after sort \n");
sort(a, 5);
for (i = 0; i < 5; i++)
printf("%d ", a[i]);
_getch();
return 0;
}
主程序mainp.c

## Slide 11
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
.686P
.model flat, c
.code
; sort ：对一个双字类型的数组按从小到大的顺序排序
; buf : 输入缓冲区的首地址，也是排序结果存放的地址
; num : 元素的个数
sort proc buf:dword, num:dword
local outloop_num:dword
.if (num<2) ; 元素少于2个，不用排序
ret
.endif
子程序sort.asm

## Slide 12
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
mov eax, num
dec eax
mov outloop_num, eax ; 外循环的次数
mov ebx, buf ; 数据缓冲区的首地址在 ebx中
mov esi, 0 ; 外循环的控制指针
Out_Loop: ; 外循环
cmp esi, outloop_num
jae exit
; 下面是内循环
lea edi, [esi+1]
Inner_Loop:
cmp edi, num
jae Inner_Loop_Over

## Slide 13
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
mov eax, [ebx][esi*4]
cmp eax, [ebx][edi*4]
jle Inner_Modify
xchg eax, [ebx][edi*4]
mov [ebx][esi*4], eax
Inner_Modify: ; 修改内循环的控制变量
inc edi
jmp Inner_Loop
Inner_Loop_Over:
inc esi
jmp Out_Loop
exit:
ret
sort endp
end

## Slide 14
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
在C语言程序的文件后缀名为cpp时，编译时没有报错，但在链接时会报错，“无法解析的外部符号 void _cdecl sort(int *,int)（？sort@@YAXPAHH@Z）”。
编译器看到文件是cpp时，按照C Plus Plus (C++)的规范解析符号，会产生一个新的名称（换名机制）。
对于汇编语言程序在编译时保持了原有的名字，因而链接时出现了找不到符号的情况。
在C++程序中，使用extern "C" ，说明按C语言的规则解析符号。
原说明： void sort (int *, int);
修改后： extern "C" void sort (int *, int);

## Slide 15
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
函数名的大小写要一致
在C、C++程序设计中，函数名称是区分大小写的
在汇编语言程序中，默认状态下名称不区分大小写
为了让C语言程序能调用汇编语言写的函数，要求两者的函数命名一致。

## Slide 16
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
语言类型申明要一致
在汇编语言程序中，优先采用函数定义伪指令proc中指定语言类型。
当proc中未指明语言类型时，使用模型说明伪指令model中的语言类型。
函数定义与函数说明中的语言类型要相同
对于语言类型 C ，说明为：
extern "C" void sort (int *, int);
extern "C" void __cdecl sort(int *,int);
对于语言类型stdcall，说明为：
extern "C" void __stdcall sort(int *,int);

## Slide 17
11.2 C程序和汇编语言程序的混合
变量的申明和调用
在C程序中，按C语言的语法申明引用的外部全局变量；
在汇编语言程序中，按汇编语言的语法规定来写。
在 .c 文件中有： int x;
extern int y;
在 .cpp 文件中有： extern "C" int z;
在汇编源程序中有： public y
public z
extern x:sdword
y sdword 0
z sdword 0

## Slide 18
11.3 内嵌汇编
__asm
{
汇编语言指令序列
}
__asm 汇编语言指令

## Slide 19
11.3 内嵌汇编
计算从1累加到100的和，并且显示出和
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
{ int sum;
sum=0;
__asm {
mov eax,sum ; eax 用来存放和
mov ebx,1 ; ebx 为循环计算器
L1: cmp ebx,100
jg L2
add eax,ebx
inc ebx
jmp L1
L2: mov sum,eax
}
printf("%d\n",sum);
return 0;
}

## Slide 20
11.4 模块程序设计中的注意事项
模块的划分
模块内具有高内聚度、模块间具有低耦合度。

## Slide 21
11.4 模块程序设计中的注意事项
模块的划分
模块内具有高内聚度、模块间具有低耦合度。

## Slide 22
11.5 宏功能程序设计
1. 宏定义
2. 宏调用
3. 宏定义和宏调用中的参数
4. 宏指令与子程序的比较

## Slide 23
11.5.1 宏定义
宏指令名 MACRO [形式参数 [,形式参数]]
宏体
ENDM
例：将字类型数据 （X）+（Y）-> Z
WORD_ADD MACRO X, Y, Z
MOV AX, X
ADD AX, Y
MOV Z, AX
ENDM
特别注意: ENDM前有什么?

## Slide 24
宏定义中注意的问题：
宏段的结束处，没有宏指令名
形参可有可无，有多个时，之间以逗号分隔
ENDM与MACRO必须成对出现
宏名字可以与其它变量、标号、保留字同名，汇编程序在处理时，宏名字优先级最高，利用这一特点，可设计新的指令系统。
宏指令在使用之前要先定义, 与子程序可写在调用指令后不同。
11.5.1 宏定义

## Slide 25
调用格式：宏指令名 [实在参数[，实在参数]]
11.5.2 宏调用
（1）宏指令名要与原宏定义的名字一致；
（2）实参与形参应按位置关系一一对应：
a.实参个数多于形参，多余实参被忽略；
b.实参个数小于形参，缺少的实参被处理为
空白（没有字符）。

## Slide 26
BUF1 DW 10, 30, 0
BUF2 DW 20,40， 0
……
WORD_ADD BUF1, BUF1+2, BUF1+4
……
WORD_ADD BUF2, BUF2+2, BUF2+4
11.5.2 宏调用
WORD_ADD MACRO X, Y, Z
MOV AX, X
ADD AX, Y
MOV Z, AX
ENDM

## Slide 27
WORD_ADD BUF1, BUF1+2, BUF1+4
+ MOV AX, BUF1
+ ADD AX, BUF1+2
+ MOV BUF1+4, AX
……
WORD_ADD BUF2, BUF2+2, BUF2+4
+ MOV AX, BUF2
+ ADD AX, BUF2+2
+ MOV BUF2+4, AX
11.5.2 宏调用
宏调用经汇编程序扩展后的形式

## Slide 28
11.5.2 宏调用
printf 函数会改变一些寄存器的值，
写一个不改变寄存器的宏，方便使用
PRINT_MYSELF MACRO A, B
PUSHAD
invoke printf, A, B
POPAD
ENDM
PRINT_MYSELF offset outfmt, x
.data
x dd -3
y dd 5
outfmt db '%d ',0dh,0ah,0

## Slide 29
11.5.2 宏调用
PRINT_MYSELF MACRO A
PUSHAD
invoke printf, A
POPAD
ENDM
PRINT_MYSELF <offset outfmt, x, y>
.data
x dd -3
y dd 5
outfmt db '%d %d', 0dh,0ah,0
invoke printf, offset outfmt, x, y
参数个数不定
带间隔符的参数，用<…>

## Slide 30
11.5.2 宏调用

## Slide 31
处理时间不同
处理方式不同
目标程序的长度不同
执行速度不同
参数传递方式不同
11.5.3 宏指令与子程序的比较

## Slide 32
运行在Windows操作系统下的可执行二进制文件采用PE（Portable Executable，可移植的执行体）格式。
分析二进制的执行文件，可以了解各种信息的存放规律，探索文件格式设计的奥秘。
对于分析和防治PE文件病毒、文件加密和解密任务，则需要更深入地掌握PE文件格式。
11.6 可执行文件的格式

## Slide 33
PEViewer
11.6 可执行文件的格式